Великолукский механический завод

Вакуумные системы СОВ®

Вакуумные системы торговой марки СОВ®  являются высокопроизводительными вакуумными  системами, производимыми ООО «Великолукский механический завод». Системы предназначены для загрузки, выгрузки, транспортирования, различных сыпучих материалов с диаметром частиц  до 8 мм. На основе вакуумных систем СОВ® завод производит различные комплекты оборудования, в том числе предназначенные для упрощения проведения и повышения производительности при проведении работ по абразивоструйной обработке различных поверхностей.

Комплекты  быстрой загрузки и рекуперации абразивного материала

В производственных цехах и помещениях, а так же для укомплектования обитаемых камер абразивоструйной очистки экономичным и высокопроизводительным решением является применение высокопроизводительных вакуумных систем СОВ®.

Вакуумная система быстрой загрузки и рекуперации СОВ® применяется для исключения неудобств, в потенциально опасной  работе по подъему и перемещению тяжелых мешков с абразивным материалом для загрузки в приемную чашку абразивоструйного аппарата. Загрузка свежего абразива и рекуперация использованного абразивного материала эффективно производиться этой системой. Все компоненты системы соединены гибкими шлангами, поэтому оборудование можно установить  на  любом свободном пространстве. Шесть основных комплектов подходят практически для любых производственных задач, связанных с подбором, рекуперацией и загрузкой абразивных материалов, а так же  требованиям по охране окружающей среды, с которыми приходиться  сталкиваться каждый день при производстве работ по обработке различных поверхностей.

Комплект I, для подбора, быстрой загрузки и рекуперации абразивного материала.

Применение: загрузка абразивного материала из кучи или из загрузочного бункера в рекуператор с бункером накопителем объемом 180 литров установленный на абразивоструйный аппарат DSG®- 200.

Комплект состоит из загрузочного бункера - накопителя с установленным в нем перфорированным ситом, рекуператора объемом 180 литров устанавливаемого на абразивоструйный аппарат DSG®- 200, транспортной вакуумной установки СОВ®-4 с пылесборником.

Абразивный материал насыпается в загрузочный бункер накопитель и по всасывающим рукавам перемещается в рекуператор, в котором происходит разделение абразивного материала на фракции. Пригодный для использования абразивный материал проходя через перфорированное сито, перемещается в загрузочную чашу абразивоструйного аппарата DSG®- 200, крупные не пригодные для работы частицы, не проходящие через сито, скапливаются в уловителе, мелкие и  пылевидные частицы по всасывающему рукаву перемещаются в пылеуловитель.

Всасываемый вакуумным насосом запыленный воздух, проходя через два фильтрующих элемента, очищается от мелких и пылевидных частиц  осаждаемых на фильтрующих элементах с эффективностью  до 98% по ГОСТ 51251-99. Фильтрующие элементы без остановки процесса работы вакуумной установки очищаются  кратковременным импульсом сжатого воздуха. Пыль, стряхиваемая с фильтрующего элемента, поступает в приемную емкость, из которой после окончания работы утилизируется.

Данный комплект, применяется в производственных помещениях специально подготовленных для абразивоструйной обработки изделий или для укомплектования обитаемых камер абразивоструйной обработки. В комплект поставки входят  вакуумные и  соединительные шланги с быстроразъёмными соединениями. Преимуществом данного комплекта является, высокая производительность и  экологичность при использовании

# Комплект II, быстрой загрузки и рекуперации абразивного материала с 500 литровым сепаратором

Применение: более производительная работа с использованием большего количества абразива; загрузка абразива в бункер рекуператор абразивного материала объемом 500 литров для повторного использования или утилизации;  поставляется с  абразивоструйным аппаратам DSG®- 200 или с бункером для сбора отработанного абразивного материала. В качестве бункера для сбора отработанного абразивного материала для его последующей утилизации возможно использование емкостей имеющихся у заказчика.

Комплект II,  предназначен для работ, где необходимо большее количество абразивного материала. Благодаря бункеру рекуператору объёмом 500 литров, который располагается над дополнительно поставляемым абразивоструйным аппаратом DSG®- 200 или бункером для утилизации отходов объёмом 200 литров, комплект позволяет производить загрузку абразивного материала 1 раз в два часа.  Комплект поставки включает  загрузочный бункер  с установленным перфорированным ситом, рекуператор с бункером накопителем объемом 500, транспортную вакуумную установку СОВ® с пылесборником.

Абразивный материал насыпается в загрузочный бункер накопитель и по всасывающим рукавам перемещается в рекуператор, в котором происходит разделение абразивного материала на фракции. Пригодный для использования абразивный материал проходя через перфорированное сито, перемещается в бункер накопитель объёмом 500 литров, крупные не пригодные для работы частицы, не проходящие через сито, скапливаются в уловителе, мелкие и  пылевидные частицы по всасывающему рукаву перемещаются в пылеуловитель.

Всасываемый вакуумным насосом запыленный воздух, проходя через два фильтрующих элемента, очищается от мелких и пылевидных частиц  осаждаемых на фильтрующих элементах с эффективностью  до 98% по ГОСТ 51251-99. Фильтрующие элементы без остановки процесса работы вакуумной установки очищаются  кратковременным импульсом сжатого воздуха. Пыль, стряхиваемая с фильтрующего элемента, поступает в приемную емкость, из которой после окончания работы утилизируется.

Данный комплект, применяется в производственных помещениях специально подготовленных для абразивоструйной обработки изделий или для укомплектования обитаемых камер абразивоструйной обработки Преимуществом данного комплекта является, продолжительная высокая производительность и  экологичность при использовании. В комплект поставки входят  вакуумные и  соединительные шланги с быстроразъёмными соединениями.

# Комплект III, быстрой загрузки и рекуперации абразивного материала с 1000 литровым сепаратором

Применение: производительная высокопроизводительная работа с использованием большего количества абразива; загрузка абразива в бункер рекуператор абразивного материала объемом 1000 литров для повторного использования или утилизации;  поставляется с двумя абразивоструйными аппаратами DSG®- 200 или с двумя бункерами для сбора отработанного абразивного материала. В качестве бункеров для сбора отработанного абразивного материала для его последующей утилизации возможно использование емкостей имеющихся у заказчика.

Комплект III, предназначен для работ, где необходима продолжительная работа с минимальной потерей времени на дозагрузку абразивоструйных аппаратов DSG®- 200. Благодаря рекуператору с бункером объёмом 1000 литров, который располагается над дополнительно поставляемыми абразивоструйными аппаратами DSG®- 200 комплект позволяет производить загрузку абразивного материала 1 раз пять часов.  Комплект поставки включает  загрузочный бункер  с установленным перфорированным ситом, рекуператор бункером накопителем объемом 1000 литров, транспортную вакуумную установку СОВ® с пылесборником.

Абразивный материал насыпается в загрузочный бункер накопитель и по всасывающим рукавам перемещается в рекуператор, в котором происходит разделение абразивного материала на фракции. Пригодный для использования абразивный материал проходя через перфорированное сито, перемещается в бункер накопитель объёмом 1000 литров, крупные не пригодные для работы частицы, не проходящие через сито, скапливаются в уловителе, мелкие и  пылевидные частицы по всасывающему рукаву перемещаются в пылеуловитель.

Всасываемый вакуумным насосом запыленный воздух, проходя через два фильтрующих элемента, очищается от мелких и пылевидных частиц  осаждаемых на фильтрующих элементах с эффективностью  до 98% по ГОСТ 51251-99. Фильтрующие элементы без остановки процесса работы вакуумной установки очищаются  кратковременным импульсом сжатого воздуха. Пыль, стряхиваемая с фильтрующего элемента, поступает в приемную емкость, из которой после окончания работы утилизируется.

Данный комплект, применяется в производственных помещениях специально подготовленных для абразивоструйной обработки изделий или для укомплектования обитаемых камер абразивоструйной обработки. Преимуществом данного комплекта является, продолжительная практически в течение одной рабочей смена работа одного или двух абразивоструйных аппаратов DSG®- 200 с максимальной производительностью, а так же высокая  экологичность при использовании. В комплект поставки входят  вакуумные и  соединительные шланги с быстроразъёмными соединениями.

# Комплект IV, быстрой загрузки абразивного материала в бункер накопитель.

Применение: небольшие работы, простой сбор абразивного материала с прилегающей к комплекту территории или из накопленной кучи с помощью вакуумной транспортной системы СОВ® -4 в бункер накопитель объёмом 180 литров для последующей утилизации.

Комплект является самым простым и  наиболее экономичным  решением для сбора и утилизации абразивного материал не предназначенного или не пригодного для повторного использования. Комплект состоит из транспортной вакуумной установки СОВ®-4 с самоочищающимся пылеуловителем, насадки для подбора абразивного материала  вручную из кучи, бункера накопителя объемом 180 литров. При включении транспортной вакуумной установки СОВ®-4, абразивный материал, предназначенный для последующей утилизации, перемещается по всасывающим рукавам в бункер накопитель и после его наполнения утилизируется.

Абразивный материал вручную при помощи насадки по всасывающему шлангу подается в бункер накопитель объёмом 180 литров, мелкие и  пылевидные частицы по всасывающему рукаву перемещаются в пылеуловитель.

Всасываемый вакуумным насосом запыленный воздух, проходя через два фильтрующих элемента, очищается от мелких и пылевидных частиц  осаждаемых на фильтрующих элементах с эффективностью  до 98% по ГОСТ 51251-99. Фильтрующие элементы без остановки процесса работы вакуумной установки очищаются  кратковременным импульсом сжатого воздуха. Пыль, стряхиваемая с фильтрующего элемента, поступает в приемную емкость, из которой после окончания работы утилизируется.

Данный комплект, применяется на строительных площадках, в производственных помещениях, или используется как дополнительное оборудование в обитаемых камерах абразивоструйной обработки, где необходим сбор отработанного абразивного материала для последующей утилизации. По отдельному заказу в комплект поставки может быть включен бункер накопитель необходимого объёма. В комплект поставки входят  вакуумные и  соединительные шланги с быстроразъёмными соединениями.

Технические характеристики вакуумных систем:

| Комплект | Наименование изделия | Максимальная производительность, тонн/час | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОВ®-4 | 4* | 380V, 50 Гц, 5,5 Квт |
| 2 | СОВ® -4/2 | 7* | 380V, 50 Гц, 18,5 Квт |
| 3 | СОВ® - 4/4 | 8* | 380V, 50 Гц, 15 Квт |

ВНИМАНИЕ! Производительность предлагаемых комплектов зависит от длины всасывающего шланга и шланга пылеуловителя, а также от их прямолинейного расположения. Ниже в таблице приводятся рекомендованные длины рукавов.

| Наименование | Рукав всасывающий | Рукав пылеуловителя | Быстроразъёмные соединения | Источник вакуума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОВ® - 4 | 3м/ d-63 | 3м/ d-63 | 1 комплект | Вакуумный вентилятор с двигателем 5,5 Квт |
| СОВ® - 4/2 | 20м/ d-63 | 5м/ d-100 | 1 комплект | Вакуумный вентилятор с двигателем 18,5 Квт |
| СОВ® - 4/4 | 30 м/ d – 100 | 10/ d - 100 | 1 комплект | Воздуходувка РУТА с двигателем 15 Квт |

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ